## Slide 1
WRO FUTURE ENGINEERS
Cámara, hilos
y vista de pájaro
Qué calcula el código en cada frame,
y el siguiente paso para corregir el lente.
Revisión con maestros · la corrección de distorsión no está activa hoy
Notes: Abrir diciendo para qué es la reunión: no es un demo del carro, es para que vean
la cadena de la cámara y digan si el siguiente paso (enderezar el lente antes de
la homografía) vale la pena.
Dejar claro desde el principio: lo que corre hoy es la homografía sola. El commit
de distorsión existe, se revirtió, y lo vamos a tratar como propuesta.

## Slide 2
LA IDEA
En una frase
02 / 15
01
Un hilo calcula el volante.
Los demás solo sacan la cámara, el disco y el serial del camino.
02
El mapa de arriba no es un modelo 3D.
Es una homografía: una matriz que aplana el piso.
03
Esa matriz supone un lente ideal.
El lente real curva las rectas. Lejos, el mapa se abre.
04
Enderezar el lente es viable.
El commit está escrito. Hoy no corre: se revirtió.
Notes: Esta diapositiva es el mapa de toda la presentación. Si se acaba el tiempo,
con esto basta.
1. La optimización no es “más hilos de visión”. Es un solo pipeline, y los hilos
existen para que la entrada/salida no lo frene.
2. Bird's eye view = homografía del plano del suelo.
3. El límite de esa homografía es el lente.
4. El commit f30328f hace lo correcto, pero no está en el binario que corre.

## Slide 3
ARQUITECTURA
Cinco hilos. Uno solo decide.
03 / 15
Principal
Siempre
Lee el último frame, detecta, arma el BEV y manda el mensaje al ESP32.
Captura
Siempre
Lee la cámara en bucle y se queda solo con el frame más nuevo.
Serial
Siempre
Escribe el UART. La visión no espera a que salga el byte.
Video del HUD
Solo al grabar
JPEG del video de depuración. Si la cola se llena, tira el frame viejo.
BEV limpio
Solo al grabar
JPEG del mapa sin dibujos, para reprobar la detección después.
Notes: No hay un pipeline de visión partido en etapas paralelas. Hay un hilo que piensa
y cuatro que mueven datos.
OpenCV además tiene un pool interno de hasta 4 hilos (setNumThreads). Esos no son
etapas del algoritmo: paralelizan operaciones de OpenCV dentro del hilo principal.
En una Pi de 4 núcleos compiten con el loop, así que el tope está en 4 a propósito.
El video y el BEV limpio solo existen mientras se graba. En competencia, si no
se graba, son tres hilos: principal, captura y serial.

## Slide 4
POR QUÉ UN HILO DE CÁMARA
La captura no puede frenar el cálculo
04 / 15
01
El driver se puede colgar
cap.read() a veces tarda, y si la cámara muere se queda bloqueado. Ese bloqueo vive en el otro hilo.
02
El loop siempre ve lo último
El hilo de captura pisa un solo frame. El principal copia ese frame y sigue. No hay cola de imágenes viejas.
03
Hay que saber si el frame es nuevo
Si la cámara muere, read() repetiría la misma imagen para siempre. Se guarda un número de frame y la hora.
Notes: Este es el punto de optimización que más importa explicar.
Sin el hilo, cada vuelta del control esperaría al driver de la cámara. Con el hilo,
el control trabaja con lo más reciente que ya llegó.
El bug real que ya vimos: ThreadedFrameGrabber.read() devuelve el último frame
aunque la cámara haya dejado de mandar. El carro seguiría “viendo” una foto vieja
con el LED de listo encendido. Por eso freshness() expone frame_id y la edad del
frame. Antes de arrancar, y mientras se espera el botón, si no hay frames nuevos
o llegan negros, se reabre la cámara. Ya en marcha no se reabre: reabrir a media
vuelta es peor.

## Slide 5
EL HILO PRINCIPAL
Del frame al volante
05 / 15
1
Color
del piso
›
2
Conos
en HSV
›
3
Warp
a BEV
›
4
Pie del
cono
›
5
Ruta y
naranja
›
6
Mensaje
al ESP32
Entra 1 de cada 3 frames.
La cámara entrega ~30 fps. PROCESS_EVERY = 3: el loop lee todos,
pero solo uno pasa por esta lista. Los otros dos se tiran.
Notes: Orden real en process_frame:
1. Corrección de color por el piso, antes de cualquier HSV.
2. Volteo horizontal y detección de rojo y verde.
3. Si hay bev_calib.npz, warpPerspective a 400×400.
4. El centro-abajo de cada rectángulo (el punto que toca el suelo) se proyecta
con la misma matriz.
5. Memoria de obstáculos, cinta naranja de la esquina, centerline.
6. Se arma el mensaje serial y, si el carro está armado, se manda.
El descarte de 2 de cada 3 frames es la forma barata de bajar carga sin bajar
la resolución. La captura sigue a 30 fps; el pensamiento va a ~10.

## Slide 6
OPTIMIZACIÓN
Dónde se recorta el tiempo
06 / 15
Resolución
GStreamer baja 1640×1232 a 640×480 antes de Python. Buffer de un frame: no se acumula atraso.
1 de cada 3
El algoritmo no corre sobre los 30 fps. Corre sobre el frame que sí entra.
Color
Una tabla de 256 valores por canal. Si la luz ya es la de siempre, la ganancia sale ~1 y cuesta 0 ms.
Un solo HSV
La vista de pájaro se convierte a HSV una vez. La ruta y la línea naranja comparten esa imagen.
El dibujo
Cámara + mapa + texto solo se arman si ese frame se va a mostrar o a guardar. Antes eran ~14 ms, cerca del 18 % del ciclo.
Notes: Estos son los cortes que ya están en el código, no ideas.
La cámara entra por libcamera a resolución del sensor y el propio pipeline de
GStreamer escala. Python nunca ve 1640×1232.
La corrección de color mide el tapete en la franja de abajo, cada 5 frames y
sobre 1 de cada 4 píxeles, y aplica una LUT. El balance de blancos de la cámara
va apagado a propósito, con ganancias fijas, para que el color no cambie solo
entre sedes. Esta tabla es el reemplazo.
El HUD (hstack de cámara y BEV, textos, resize) se saltaba en todos los frames
y costaba unos 14 ms. Ahora los contadores se espían antes de incrementar, y
solo se dibuja el frame que el video o la vista remota van a usar.

## Slide 7
DETECCIÓN
Cómo se decide que algo es un cono
07 / 15
Color, no red
Dos rangos HSV: rojo y verde. Contornos sobre la máscara. No hay modelo de objetos.
Forma
Una lata es compacta. Una línea pintada es delgada. Se descarta por solidez y por lo alargado del rectángulo.
Rojo de verdad
Casi no tiene azul ni verde. La pared rosa del estacionamiento y la cinta naranja sí, y por eso no se esquivan.
Notes: Esto responde “¿por qué no usan YOLO?”: en la Pi, a este tamaño, un umbral de
color más filtros de forma alcanza, y el tiempo es predecible.
Los filtros que importan, medidos en videos de corridas reales:
- Solidez: área del contorno entre área del rectángulo. La lata anda en 0.7–0.9.
Una línea suele quedar debajo.
- Proporción ancho/alto. Una línea diagonal es extrema. Una lata cercana con el
lente ancho se ve alta, así que el tope no es ciego: si es compacta, se acepta.
- Rojo: mediana de B/R por debajo de 0.42 y de G/R por debajo de 0.28.
La pared magenta tiene mucho azul. La cinta naranja tiene verde.
- Verde: la mediana de saturación tiene que pasar un piso. El piso quemado y el
celeste caen en el rango de tono pero están lavados.
El umbral de área tira manchas chicas antes de mirar la forma.

## Slide 8
VISTA DE PÁJARO
Una matriz aplana el piso
08 / 15
400 × 400 px
La imagen de salida.
1 px = 2 mm
El mapa cubre 800 mm.
Robot en (200, 380)
Abajo, al centro. Siempre el mismo pixel.
Adelante = arriba
Y de la imagen crece hacia atrás del robot.
Cámara
H · homografía 3×3
BEV
vista de arriba
Notes: La cámara mira el piso en perspectiva. Para manejar hace falta metros, no píxeles
de imagen.
Una homografía es la transformación exacta entre dos vistas de un mismo plano.
El piso es un plano, así que una matriz 3×3 alcanza: manda cada píxel del suelo
en la foto a un píxel del mapa de arriba.
No se estima en cada frame. Se carga de bev_calib.npz. Si el archivo no existe,
el runtime no tiene BEV y cae al control de respaldo.
El robot no se mueve dentro de la imagen. El mundo se mueve respecto a él.
Por eso la memoria de latas tiene que desplazar los conos con el movimiento
del carro, no al revés.

## Slide 9
CALIBRACIÓN
Nueve puntos, una sola vez
09 / 15
Con el carro quieto se marcan nueve puntos del suelo y se hace clic en ellos, en orden.
P7
−220 · 550 mm
P8
0 · 550 mm
P9
+220 · 550 mm
P4
−150 · 300 mm
P5
0 · 300 mm
P6
+150 · 300 mm
P1
−80 · 80 mm
P2
0 · 80 mm
P3
+80 · 80 mm
Por qué no 4 puntos
Con 4 el ajuste es exacto. Un clic malo no se nota, y fuera de ese cuadrilátero el mapa extrapola.
Con 9
Hay redundancia. El área coincide con lo que usa la ruta, de muy cerca hasta 550 mm.
El aviso
Si el error medio pasa de 4 px, unos 8 mm, un clic quedó mal y conviene rehacerlo.
Notes: CALIB_REAL_MM en config.py. Eje delantero del robot como origen.
x positivo = derecha. y = adelante.
Orden de clic: cerca izquierda, centro, derecha; luego la fila media; luego la lejana.
Cerca es ±80 mm a 80 mm. Media ±150 a 300. Lejos ±220 a 550.
findHomography escribe H y H inversa. El error de reproyección es qué tan bien
esa matriz explica los mismos clics, en píxeles del BEV.
Hoy, con más de 4 puntos, el código usa RANSAC. El commit de distorsión lo cambia
a mínimos cuadrados: RANSAC puede descartar el punto lejano, que es el más
importante, y aquí todos los clics son buenos a propósito.

## Slide 10
QUÉ SE HACE CON EL MAPA
Tres lecturas de la misma imagen
10 / 15
1
Piso
Máscara de color: beige, naranja, y el azul delgado. La pared azul es gruesa; una apertura morfológica se la queda y deja la cinta.
2
Ruta
Filas de abajo hacia arriba. En cada fila, el centro del hueco libre, empujado al lado que obliga la regla.
3
Esquina
La cinta naranja parte los conos. Los de esta recta se esquivan. Los de la siguiente, todavía no.
Notes: La regla WRO está en el sesgo de la ruta: el rojo se pasa por la derecha, así que
el camino se abre a la derecha del bloque. El verde, por la izquierda.
El peso de ese empuje no es un switch. Rampa con la distancia a la lata: lejos,
el camino sigue cerca del centro del hueco; cerca, se compromete con el lado de paso.
La naranja no es solo “hay esquina”. Clasifica cada cono como mío o de la recta
de adelante. Sin eso, la ruta intenta satisfacer dos lados de paso a la vez y el
volante oscila.
Solo el pie del cono entra al mapa. El cuerpo tiene altura y la homografía no lo
describe. Eso va en la siguiente lámina.

## Slide 11
EL LÍMITE DE LA HOMOGRAFÍA
Dos cosas que la matriz no puede
11 / 15
Altura
Solo vale
en el suelo.
El cuerpo del cono se deforma. Se proyecta el pie del rectángulo, el punto que toca el piso.
Junto a la esquina, la Y del mapa miente. Para elegir la lata se usa el alto del rectángulo en la cámara.
Lente
Supone
rayos rectos.
El barril no cabe en una matriz 3×3. Cerca del robot el mapa aguanta. A 550 mm y en los bordes, se abre.
Ese error ya se vio: la pendiente de la naranja lejos no sirvió para el sentido del giro.
Notes: Primer límite, altura. Un punto que no está en el piso no tiene una posición
métrica bajo esta matriz. Por eso map_obstacle_to_bev usa el centro inferior del
bounding box. Un cono que está doblando la esquina puede proyectar con una Y
mayor (falso “más cerca”) que el cono que el carro tiene enfrente. El lock de
obstáculo no confía en esa Y: usa el alto del rectángulo en la imagen de cámara,
que sí crece cuando el cono está cerca.
Segundo límite, distorsión. La homografía es el modelo de una cámara pinhole.
Un lente real aplica una curva radial antes. Dentro de la zona de los nueve
puntos, con un lente moderado, la matriz absorbe parte. En los bordes y en la
fila lejana, no.
En config.py está anotado el caso: se probó leer el sentido del giro por la
pendiente de la naranja y falló lejos, porque esa pendiente seguía a la distancia,
no al lado hacia el que dobla la pista. El comentario lo llama distorsión del
BEV en campo lejano.

## Slide 12
SIGUIENTE PASO
Enderezar el lente sí es viable
12 / 15
El enfoque del commit es el correcto.
Primero se quita la curva del lente. Después se calcula la homografía sobre la imagen ya recta.
Qué es
Calibración clásica de intrínsecos: matriz K y coeficientes de distorsión, con un tablero.
Dónde está
Commit f30328f, del 21 de septiembre. Se revirtió dos veces. No está en el código que corre.
Cuándo vale
Si el error a 550 mm, o en los bordes de ±220 mm, pasa de uno o dos centímetros.
Notes: Veredicto para los maestros: no es un experimento raro. Es el orden que usa
cualquier inversa de perspectiva en serio. Una homografía no puede representar
distorsión radial. Enderezar y luego estimar H es el modelo bien puesto.
Por qué no está activo: el commit se aplicó, se revirtió, se volvió a aplicar y
se volvió a revertir. El bev.py de hoy carga H y hace warpPerspective, sin remap.
No hay que reactivarlo “por si acaso”. La H actual se ajustó sobre la imagen
curva. Ponerle encima una K nueva, sin rehacer los clics, empeora el mapa.
El propio commit se niega a mezclarlas.
La ganancia depende del lente. El encabezado de config dice Pi Camera v2, campo
cerca de 62°. En vision.py hay un comentario de lente de 120°. Con el de serie
el barril es moderado y los nueve puntos ya absorben bastante. Con un lente ancho,
el error de la fila de 550 mm es exactamente lo que este commit ataca.

## Slide 13
EL COMMIT
Qué hace, en orden
13 / 15
1
Tablero
Unos ocho encuadres o más: cerca, lejos, bordes, inclinado. Calcula K y la distorsión. Guarda cam_intrinsics.npz.
2
Otra vez los nueve clics
La homografía se ajusta sobre la imagen ya enderezada. La H de hoy no sirve. El archivo marca undistort_used.
3
En carrera
El mapa de enderezado se construye una vez. Cada frame es un remap y después el warp de siempre. El pie del cono pasa por el mismo espacio.
4
La prueba visual
Dibuja una cuadrícula métrica del piso sobre la cámara. Si no cae en las juntas reales, H está mal aunque el error de los clics sea bajo.
Notes: Detalle que conviene poder defender:
El remap no se recalcula. initUndistortRectifyMap arma dos tablas una vez;
cada frame es cv2.remap. Eso es lo barato.
Los puntos y la imagen tienen que vivir en el mismo espacio. Si el warp endereza
el frame pero el pie del cono entra crudo a H, la lata cae en otro lugar que el
pixel que se ve. El commit pasa el punto por undistortPoints antes de H.
Si existe el npz de intrínsecos pero la homografía se hizo sin enderezar, no
aplica el remap y lo imprime. Al revés también avisa: H espera undistort y no
hay K.
Cambió además el ajuste de los nueve clics de RANSAC a mínimos cuadrados, para
no tirar el punto lejano.
alpha = 0 en la cámara nueva recorta al rectángulo sin bordes negros. Se pierde
un poco de campo en la orilla. Los clics tienen que hacerse sobre esa imagen
ya recortada. El código lo hace así.

## Slide 14
CONDICIONES
Para que sirva, y no empeore
14 / 15
Recalibrar las dos
Primero el tablero, con la cámara ya montada. Después los nueve puntos. La H actual no se reutiliza.
La misma resolución
El tablero se calibra en el 640×480 de la carrera. Los coeficientes están en píxeles de esa imagen.
Mirar el tiempo
Es un remap extra por frame procesado. Si aprieta el ciclo, se funden enderezado y homografía en un solo mapa.
Mirar el RMS
Por debajo de 1 px es usable. Por debajo de 0.5 px está bien. Si el tablero no sale en los bordes, faltan poses.
No promete de más
No arregla la altura del cono. El pie del rectángulo se sigue necesitando.
Notes: Esta lámina es la lista de lo que no hay que saltarse. El error típico es
cargar una K nueva encima de la H vieja.
Escalar en GStreamer y calibrar sobre 640×480 es coherente: el aspecto
1640×1232 y 640×480 casi coincide, así que no hay un estiramiento extra.
Si algún día se endereza a resolución del sensor y después se escala, hay que
rehacer K.
Costo: en una Pi 4, un remap lineal de 640×480 son unos milisegundos, encima
del warp que ya existe. Fundir los dos en una sola tabla (un remap que endereza
y aplica H) deja el costo en una pasada. Es la optimización natural si los fps
bajan de lo que el control necesita.
El RMS del tablero no reemplaza la cuadrícula sobre el piso. Un RMS bajo con
poses solo en el centro no dice nada de las orillas, que es donde vive el barril.

## Slide 15
PARA ESTA REUNIÓN
Qué revisar juntos
15 / 15
1
Medir el error de hoy
Confirmar qué lente está montado. Con la cuadrícula, leer el error en milímetros en los tres puntos de 550 mm y en los bordes.
2
Decidir si se reactiva
Si ese error pasa de unos 1–2 cm, reactivar el commit, calibrar K y rehacer los nueve clics. La prueba es la cuadrícula en el piso, no solo el RMS del tablero.
3
Si el tiempo no alcanza
Fundir el enderezado y la homografía en un solo mapa, para no pagar dos remuestreos por frame.
Notes: Cerrar con esto, no con más arquitectura.
Lo que se les pide a los maestros no es que reescriban el pipeline. Es una
medición y una decisión:
1. ¿El lente es el de la Pi v2 (~62°) o el ancho? El comentario del código no
coincide con el encabezado de config. Eso cambia si el commit cambia el
comportamiento o solo lo afina.
2. Número concreto: error lateral y longitudinal en P7, P8 y P9, en milímetros,
con la H de hoy. Umbral propuesto: 1–2 cm. Por debajo, la homografía actual
alcanza. Por encima, conviene el commit.
3. El costo de cómputo tiene una salida clara si hace falta: un solo remap.
Dejar dicho que reactivar el commit sin repetir la calibración de los nueve
puntos deja el mapa peor de lo que está.